ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

инструкция

Название XTAR, происходит от "X-STAR", представляя множество неизвестных звезд во Вселенной, напоминает видение бесконечного воображения. Логотип XTAR является товарным знаком компании Hong Kong XTAR Co., Ltd., содержит шарообразную фигуру и иероглиф, которые вместе представляют скромный дух нашей компании, XTAR внимательно относится к разнообразию Ваших желаний, продолжая инновационное развитие.

Введение

- MC1 – это профессиональное зарядное устройство для заряда литий-ионных аккумуляторов через mini-USB разъем.

- В зарядном устройстве можно заряжать литий-ионные аккумуляторы типоразмера: 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650 с рабочим напряжением 3.6/3.7В. MC1 интеллектуально и безопасно заряжает аккумуляторы, используя трехэтапный алгоритм, имеется возможность активации сильно разряженных аккумуляторов малым зарядным током и постоянный контроль состояния аккумулятора.

- MC1 имеет защиту от короткого замыкания и от обратной полярности. Если в процессе зарядки сильно повышается температура – автоматически будет уменьшаться зарядный ток для предотвращения перегрева.

- MC1 использует функцию плавного пуска, чтобы избежать повреждения сильно разряженных аккумуляторов от больших зарядных токов.

- При зарядке сильно разряженных аккумуляторов в начале процесс заряда будет идти малым током, чтобы избежать износа аккумулятора.

Параметры заряда

| Питание зарядного устройства | 5В / 500мА |
| --- | --- |
| Постоянный ток заряда | 500±50мА |
| Конечное напряжение заряда | 4.20±0.05В |
| Ток прекращения заряда | ≤40мА |
| Рабочая температура | 0-40°C |

Индикация

Красный светодиод – идет процесс зарядки аккумулятора.

Зеленый светодиод может быть в следующих ситуациях:

- процесс зарядки завершен;

- аккумулятор отсутствует;

- процесс активации сильно разряженного аккумулятора;

- нет контакта с аккумулятором;

- короткое замыкание.

Светодиод не горит – не соблюдена правильная полярность при установки аккумулятора.

Использование

Прежде, чем зарядить аккумулятор, убедитесь, что он совместим с зарядным устройством MC1.

Примечание: Может произойти повреждение аккумулятора и зарядного устройства, если вставлен несовместимый аккумулятор.

- Подключите зарядное устройство MC1 с помощью кабеля к разъему USB, при этом светодиодный индикатор будет зеленым, а зарядное устройство находится в режиме ожидания.

- Соблюдая полярность установите один аккумулятор в зарядное устройство. Начнется процесс зарядки и светодиодный индикатор станет красным.

- Когда аккумулятор полностью зарядится, светодиодный индикатор станет зеленым и зарядное устройство прекращает процесс зарядки. Рекомендуется извлечь аккумулятор после окончания процесса зарядки.

Внимание

- MC1 предназначено только для использования с литий-ионными аккумуляторами с рабочим напряжением 3.6/3.7В следующих типоразмеров: 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650. Попытка зарядить другие типы аккумуляторов может привести к повреждению аккумулятора и зарядного устройства.

- Держите MC1 вдали от воды и мест с высоким содержанием пыли.

- Не разбирайте зарядное устройство.

- Не используйте неисправное зарядное устройство.

- Вес зарядного устройства: 20 г.

- Размеры зарядного устройства: 92 х 22 х 26 мм.

Советы

- Из-за того, что аккумуляторы имеют различный тип и емкость, сильно разряженным аккумуляторам требуется разное время для восстановления заряда, причем некоторые очень сильно разряженные аккумуляторы восстановить и зарядить невозможно.

- Чтобы немного подзарядить почти полностью заряженный аккумулятор, напряжение на котором 4.1В или выше, необходимо вначале установить аккумулятор в зарядное устройство и только потом подключать к USB разъему. Если же вначале подключать к USB разъему, а потом устанавливать почти полностью заряженный аккумулятор – скорее всего не будет дальнейшей подзарядки.

- Когда аккумулятор полностью заряжен, MC1 прекращает заряжать, и светодиодный индикатор становится зеленым. Рекомендуется извлечь аккумулятор из зарядного устройства после окончания заряда. Если аккумулятор оставить в зарядном устройстве после того, как зарядка закончилась, зарядное устройство автоматически начнет опять его заряжать, когда напряжение на аккумуляторе станет ниже 4.1В.

- В MC1 интегрирована защита от короткого замыкания аккумулятора. Но имейте в виду, что защита зарядного устройства от короткого замыкания не препятствует короткому замыканию внутри аккумулятора.

Гарантийные обязательства:

- 15 дней бесплатной замены. Вы можете вернуть или поменять в течение 15 дней после покупки, если обнаружится производственный дефект.

- 24 месяца бесплатный ремонт. Если в течение 24 месяцев после покупки возникает поломка, мы предлагаем бесплатный ремонт при условии правильной эксплуатации.

- Ограниченная пожизненная гарантия. Если после 24 месяцев возникли проблемы, ремонт будет осуществляться на платной основе.

- Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, разборкой и непреодолимыми факторами.

Сайт и проверка подлинности:

- Добро пожаловать на сайт компании XTAR для получения дополнительной информации: http://www.xtarlight.com

- Проверка подлинности: вся продукция маркируется группой из 18-ти цифр, которую можно узнать путем соскоба с этикетки. Необходимо ввести эти цифры в соответствующее поле на нашем сайте и сделать запрос. Серийный номер выполняет ту же функцию.

- Благодарим Вас за выбор нашего качественного продукта. Ваше удовлетворение и отзывы имеют большое значение для нашего развития.

Украина, Сумы

Интернет-магазин: http://keeppower.com.ua/

Электронная почта: info@keeppower.com.ua

Скайп: keeppower_ukraine