|  | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО инструкция |
| --- | --- |

Название XTAR, происходит от "X-STAR", представляя множество неизвестных звезд во Вселенной, напоминает видение бесконечного воображения. Логотип XTAR является товарным знаком компании Hong Kong XTAR Co., Ltd., содержит шарообразную фигуру и иероглиф, которые вместе представляют скромный дух нашей компании, XTAR внимательно относится к разнообразию Ваших желаний, продолжая инновационное развитие.

Введение:

- WP2H – это профессиональное зарядное устройство для заряда литий-ионных аккумуляторов с возможностью выбора тока и напряжения заряда. Также имеется USB разъем для подзарядки различных мобильных устройств. В зарядном устройстве можно заряжать литий-ионные аккумуляторы типоразмера: 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650 с рабочим напряжением 3.0/3.2В, 3.6/3.7В и 3.75/3.8В. WP2H интеллектуально и безопасно заряжает аккумуляторы, используя трехэтапный алгоритм, имеется возможность активации сильно разряженных аккумуляторов малым зарядным током и постоянный контроль состояния аккумулятора.

- Три варианта зарядного тока (0.25А, 0.5А и 1А) позволяют Вам выбрать подходящий зарядный ток, чтобы сбалансировать продолжительность зарядки со сроком службы аккумулятора. WP2H использует функцию плавного пуска, чтобы избежать повреждения сильно разряженных аккумуляторов от больших зарядных токов.

- Три варианта значения напряжения (3.2В, 3.6В и 3.8В) позволяют Вам выбрать различные алгоритмы заряда исходя из типа заряжаемого аккумулятора. Во время зарядки можно также проверить напряжение, которое Вы выбрали.

- WP2H является надежным, безопасным и эффективным зарядным устройством благодаря применению технологии широтно-импульсной модуляции для преобразования напряжения, при этом значительно уменьшаются энергетические потери. Также WP2H имеет защиту от короткого замыкания и от обратной полярности.

- WP2H может использовать литий-ионный аккумулятор для зарядки ваших мобильных устройств через разъем USB током до 1А. В этом режиме имеется защита от переразряда аккумулятора, защита от перегрузок по току и от короткого замыкания.

Технические характеристики:

- Зарядка аккумулятора

| Питание зарядного устройства | 12В / 1А |
| --- | --- |
| Три варианта тока зарядки | 0.25А | 250±30мА |
|  | 0.5А | 500±50мА |
|  | 1.0А | 1000±80мА |
| Три варианта напряжения зарядки | 3.2В | 3.60±0.05В |
|  | 3.6В | 4.20±0.05В |
|  | 3.8В | 4.35±0.05В |
| Ток прекращения заряда при 0.25А/0.5А | ≤60мА |
| Ток прекращения заряда при 1.0А | ≤100мА |
| Рабочая температура | 0-40°C |

- Зарядка мобильных устройств от USB разъема

| Выходное напряжение | 5.0±0.3В |
| --- | --- |
| Максимальный выходной ток | 1000мА |
| Напряжение срабатывания защиты от переразряда аккумулятора | 3.0±0.2В |

Индикация зарядного устройства.

| Состояние | Светодиодный индикатор |
| --- | --- |
|  | ток/напряжение | питание от USB | индикатор заряда |
| Самопроверка зарядного устройства | Синий (1 сек.) | Красный (1 сек.) |
| Режим ожидания, короткое замыкание, неправильная полярность | Синий мигает | Выключен | Зеленый |
| Активация аккумулятора | ≈ 1.0В – 2.0В | Синий | Выключен | Красный мигает |
|  | <1.0В | Синий мигает | Выключен | Зеленый |
| Идет процесс заряда | Синий | Выключен | Красный |
| Процесс заряда окончен | Синий | Выключен | Зеленый |
| Питание от USB разъема | >50% | Выключен | Синий | Зеленый 1 канал |
|  | 25% - 50% | Выключен | Синий | Красный 1 канал |
|  | 5% - 25% | Выключен | Синий | Красный мигает 1 канал |
|  | <5% | Выключен | Синий | Выключен |

Зарядное устройство WP2H

Использование

Прежде, чем зарядить аккумулятор, убедитесь, что он совместим с WP2H, и затем установите подходящие настройки тока и напряжения.

Примечание: Может произойти повреждение аккумулятора и зарядного устройства, если вставлен несовместимый аккумулятор или если выбраны не правильные настройки тока и напряжения.

- Заряд аккумулятора

- Вставьте сетевой адаптер в розетку и соедините его с зарядным устройством. WP2H выполнит самопроверку. Приблизительно после одной секунды индикатор состояния становится зеленым, зарядное устройство переключается в режим ожидания с установкой тока заряда 0.25А (по умолчанию).

- Вставьте сильно разряженный аккумулятор (напряжение <2.0В) в зарядное устройство, соблюдая полярность. WP2H запускает функцию активации аккумулятора: если напряжение аккумулятора ниже 1.0В – индикатор состояния становится зеленым, если напряжение аккумулятора в пределах 1.0-2.0В – индикатора состояния начинает мигать красным светом. После окончания процесса активации аккумулятора VP2 начинает интеллектуальный зарядный цикл.

- Выберите ток заряда, который наилучшим образом соответствует Вашим аккумуляторам:

0.25А – для аккумуляторов 10440-18700;

0.5А – для аккумуляторов 18700-26650 емкостью ≥ 2500мАч;

1.0А – для аккумуляторов емкостью ≥ 2000мАч (используется для быстрого заряда).

Не рекомендуется заряжать аккумуляторы емкостью менее 500мАч.

- Нажатиями кнопки установите необходимое значение тока зарядки.

- Во время зарядки, двойное нажатие кнопки позволяет узнать установленное напряжение зарядки на дисплее и примерно после 3-х секунд дисплей возвращается к показу зарядного тока.

- Когда аккумулятор полностью заряжен, WP2H прекращает заряжать, и индикатор состояния становится зеленым. Рекомендуется извлечь аккумулятор из зарядного устройства после окончания заряда. Если аккумулятор оставить в зарядном устройстве после того, как зарядка закончилась, зарядное устройство автоматически начнет опять его заряжать, когда напряжение на аккумуляторе станет ниже 3.9В или 3.3В в зависимости от установленного напряжения зарядки.

- Зарядка мобильных устройств через USB разъем

- Убедитесь, что WP2H не подключен к любому источнику питания. Соблюдая полярность, вставьте в первый слот аккумулятор емкостью более 2000мАч, а затем нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы включить режим зарядки через USB. После того, как индикатор загорится зеленым, можно подключить внешнее устройство к USB разъему для зарядки. При этом дисплей будет выключен.

- После окончания использования зарядки через USB, отключите внешнее устройство, нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы выключить режим зарядки через USB, и как только индикатор погаснет, извлеките аккумулятор.

- Когда емкость аккумулятора более 50%, индикатор состояния горит зеленым, а когда емкость составляет 50-25% – индикатор светится красным цветом, а когда емкость 25-5% – индикатор состояния мигает красным. Когда емкость батареи очень низкая – режим зарядки через USB автоматически выключается для предотвращения переразряда аккумулятора.

Внимание

- WP2H предназначено только для использования с литий-ионными или LiFePO аккумуляторами с рабочим напряжением 3.0/3.2В, 3.6/3.7В, 3.75/3.8В. Попытка зарядить другие типы аккумуляторов может привести к повреждению аккумуляторов и зарядного устройства.

- Выберите подходящее напряжение для своего типа аккумуляторов, установка неправильного напряжения может быть опасной и может повредить аккумулятор и зарядное устройство.

- WP2H имеет три установки тока заряда, настоятельно рекомендуется выбирать подходящий зарядный ток для вашего аккумулятора в соответствии с инструкциями. Попытка зарядить аккумулятор более высоким током может быть опасной и может привести к повреждению аккумулятора и зарядного устройства.

- Держите WP2H быть вдали от воды и мест с высоким содержанием пыли.

- Не разбирайте WP2H.

- Не используйте сломанный WP2H.

Советы

- Из-за того, что аккумуляторы имеют различный тип и емкость, сильно разряженным аккумуляторам требуется разное время для восстановления заряда, причем некоторые очень сильно разряженные аккумуляторы восстановить и зарядить невозможно.

- WP2H имеет три установки тока заряда. Вы можете выбрать различные зарядные токи для достижения различных скоростей заряда, но помните, что если аккумулятор малой емкостью заряжается более высоким зарядным током – это может привести к перегреву аккумулятора и уменьшению его емкости. Для аккумуляторов малой емкостью, сильно разряженных аккумуляторов и аккумуляторов, которые не использовались в течение длительного времени, рекомендуется выбрать ток заряда 0.25A чтобы продлить срок службы аккумулятора. Высокий зарядный ток рекомендуется устанавливать для аккумуляторов большой емкостью.

- Зарядка мобильных устройств через USB разъем возможна, только если не подключено внешнее питание к зарядному устройству. Аккумуляторы емкостью менее 2000мАч не подходят для режима зарядки мобильных устройств через USB.

- При работе в режиме зарядки мобильных устройств через USB, WP2H автоматически отключится в случае срабатывания защиты от переразряда аккумулятора, при повышенной нагрузке и коротком замыкании.

- В WP2H интегрирована защита от короткого замыкания аккумулятора. Но имейте в виду, что защита зарядного устройства от короткого замыкания не препятствует короткому замыканию внутри аккумулятора.

Гарантийные обязательства:

- 15 дней бесплатной замены. Вы можете вернуть или поменять в течение 15 дней после покупки, если обнаружится производственный дефект.

- 24 месяца бесплатный ремонт. Если в течение 24 месяцев после покупки возникает поломка, мы предлагаем бесплатный ремонт при условии правильной эксплуатации.

- Ограниченная пожизненная гарантия. Если после 24 месяцев возникли проблемы, ремонт будет осуществляться на платной основе.

- Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, разборкой и непреодолимыми факторами.

Сайт и проверка подлинности:

- Добро пожаловать на сайт компании XTAR для получения дополнительной информации: http://www.xtarlight.com

- Проверка подлинности: вся продукция маркируется группой из 18-ти цифр, которую можно узнать путем соскоба с этикетки. Необходимо ввести эти цифры в соответствующее поле на нашем сайте и сделать запрос. Серийный номер выполняет ту же функцию.

- Благодарим Вас за выбор нашего качественного продукта. Ваше удовлетворение и отзывы имеют большое значение для нашего развития.

Украина, Сумы

Интернет-магазин: http://keeppower.com.ua/

Электронная почта: info@keeppower.com.ua

Скайп: keeppower_ukraine