ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

инструкция

Название XTAR, происходит от "X-STAR", представляя множество неизвестных звезд во Вселенной, напоминает видение бесконечного воображения. Логотип XTAR является товарным знаком компании Hong Kong XTAR Co., Ltd., содержит шарообразную фигуру и иероглиф, которые вместе представляют скромный дух нашей компании, XTAR внимательно относится к разнообразию Ваших желаний, продолжая инновационное развитие.

Введение

- ХР4 – это профессиональное зарядное устройство, которое может заряжать литий-ионные аккумуляторы типоразмера: 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650 с рабочим напряжением 3.6/3.7В и никель-металлогидридные аккумуляторы типоразмера: ААА, АА, А, SC, C с рабочим напряжением 1.2В. Имеется четыре независимых зарядных места.

- ХР4 автоматически выбирает алгоритм заряда в зависимости от типа заряжаемых аккумуляторов. Для литий-ионных аккумуляторов используется трехфазный метод заряда (TC, CC, CV), для никель-металлогидридных аккумуляторов – капельный подзаряд и импульсная зарядка с использованием метода ∆V, остановки заряда при перенапряжении или по времени.

- Для устранения эффекта памяти у никель-металлогидридных аккумуляторов можно использовать первый слот, который имеет специальную функцию разряда, позволяющую восстановить емкость аккумулятора.

- ХР4 является надежным, безопасным и эффективным зарядным устройством благодаря применению технологии широтно-импульсной модуляции для преобразования напряжения, при этом значительно уменьшаются энергетические потери. Также ХР4 имеет защиту от короткого замыкания и от обратной полярности.

- Три варианта установки зарядного тока (0.25А, 0.5А и 1.0А) позволяют Вам выбрать подходящий зарядный ток, чтобы сбалансировать продолжительность зарядки со сроком службы аккумулятора. ХР4 использует функцию плавного пуска, чтобы избежать повреждения сильно разряженных аккумуляторов от больших зарядных токов.

- Также ХР4 имеет функцию активации, которая поможет восстановить переразряженные аккумуляторы.

- ХР4 может использовать литий-ионный аккумулятор, установленный в 4 слот, для зарядки ваших мобильных устройств через разъем USB током до 1А. В этом режиме имеется защита от переразряда аккумулятора, защита от перегрузок по току и от короткого замыкания.

Технические характеристики

- Зарядка литий-ионных аккумуляторов

| Питание зарядного устройства | 12В / 2А |
| --- | --- |
| Режим зарядного тока 0.25А | 250±30мА |
| Режим зарядного тока 0.5А | 500±50мА |
| Режим зарядного тока 1.0А | 1000±80мА |
| Конечное напряжение зарядки | 4.20±0.05В |
| Ток прекращения заряда при выборе зарядного тока 0.25А или 0.5А | ≤60мА |
| Ток прекращения заряда при выборе зарядного тока 1.0А | ≤100мА |
| Рабочая температура | 0-40°C |

- Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов

| Питание зарядного устройства | 12В / 2А |
| --- | --- |
| Режим зарядного тока 0.25А | 250±30мА |
| Режим зарядного тока 0.5А | 500±50мА |
| Режим зарядного тока 1.0А | 1000±80мА |
| Конечное напряжение зарядки | 1.4±0.05В |
| Рабочая температура | 0-40°C |

- Зарядка мобильных устройств от USB разъема

| Выходное напряжение | 5.0±0.3В |
| --- | --- |
| Максимальный выходной ток | 1000мА |
| Напряжение срабатывания защиты от переразряда аккумулятора | 3.0±0.3В |

Эксплуатационные характеристики

- Варианты зарядки:

«0.25A»:	постоянный ток заряда 250мА,

«0. 5A»:	постоянный ток заряда 500мА,

«1.0A»:	постоянный ток заряда 1000мА.

- Светодиодные индикаторы:

Светится красным 	- в течение одной секунды после включения SP1 или когда аккумулятор заряжается.

Мигает красным 	- никель-металлогидридный аккумулятор разряжается (только для 1 слота).

Светится синим	- режим зарядки мобильных устройств от USB разъема или индикация зарядного тока.

Светится зеленым	- зарядка закончена,

- нет аккумулятора,

- процесс активации переразряженного аккумулятора,

- неправильная установка аккумулятора, короткое замыкание,

- нет контакта.

Использование

Прежде, чем зарядить аккумулятор, убедитесь, что он совместим с ХР4, и затем установите подходящие настройки зарядного тока. Имейте в виду, что зарядка литий-ионных аккумуляторов типоразмера 22650, 25500, 26650 и никель-металлогидридных аккумуляторов типоразмера SC, C возможна только в первом и четвертом слотах в связи с их большими размерами.

Примечание: Может произойти повреждение аккумулятора и зарядного устройства, если вставлен несовместимый аккумулятор или если выбраны не правильные настройки зарядного тока.

- Заряд аккумуляторов

- Вставьте сетевой адаптер в розетку и соедините его с зарядным устройством. ХР4 выполнит самопроверку, включая все светодиоды. Приблизительно после одной секунды зарядное устройство переключается в режим ожидания с установкой тока заряда 0.25А (по умолчанию), которое будет отмечено синим светодиодом и индикаторы зарядки загорятся зеленым светом.

- Соблюдая полярность установите аккумуляторы в зарядное устройство. Если напряжение на аккумуляторе ниже 1.0В, ХР4 запускает функцию активации аккумулятора. После завершения активации аккумулятора, ХР4 начинает интеллектуальный цикл зарядки.

- Выберите ток заряда, который наилучшим образом соответствует Вашим аккумуляторам:

0.25А –для Li-ion аккумуляторов и ААА/АА Ni-MH аккумуляторов емкостью менее 1000мАч;

0.5А – для Li-ion аккумуляторов и АА/А Ni-MH аккумуляторов емкостью более 1000мАч;

1.0А – для Li-ion аккумуляторов и А/SC/C Ni-MH аккумуляторов емкостью более 2600мАч.

- Нажатиями кнопки установите необходимое значение тока зарядки.

- Когда Li-ion аккумулятор полностью заряжен, ХР4 прекращает заряжать, и соответствующий индикатор состояния становится зеленым. Рекомендуется извлечь аккумулятор из зарядного устройства после окончания заряда. Если Li-ion аккумулятор оставить в зарядном устройстве после того, как зарядка закончилась, то зарядное устройство автоматически начнет опять его заряжать, когда напряжение на аккумуляторе станет ниже 3.9В.

- Разряд Ni-MH аккумуляторов

- Используя первый слот зарядного устройства ХР4 можно попытаться устранить эффект памяти у Ni-MH аккумуляторов. Когда ХР4 находится в режиме ожидания, соблюдая полярность установите Ni-MH аккумулятор в первый слот и удерживайте нажатой кнопку в течении 1.5 секунд, при этом светодиод первого слота начнет мигать красным светом и начнется процесс разряда Ni-MH аккумулятора. Когда напряжение на аккумуляторе уменьшится до 1В, ХР4 автоматически начнет процесс зарядки.

- Если при этом в других слотах находятся аккумуляторы, они будут заряжаться индивидуально, не завися от первого слота.

- Зарядка мобильных устройств через USB разъем

- Убедитесь, что зарядное устройство ХР4 не подключено к любому источнику питания. Соблюдая полярность, вставьте в четвертый слот зарядного устройства ХР4 Li-ion аккумулятор емкостью более 2200мАч, а затем нажмите и удерживайте кнопку в течение 1.5 секунд, чтобы включить режим зарядки через USB. После того, как индикатор USB загорится синим светом, можно подключить внешнее устройство к USB разъему для зарядки.

- После окончания использования режима зарядки через USB, отключите внешнее устройство, нажмите и удерживайте кнопку в течение 1.5 секунд, чтобы выключить режим зарядки через USB, и как только индикатор USB погаснет, извлеките аккумулятор.

- Когда аккумулятор в слоте находится под напряжением, режим зарядки через USB автоматически выключается и индикатор USB гаснет.

Внимание

- ХР4 может заряжать только литий-ионные аккумуляторы типоразмера: 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650 с рабочим напряжением 3.6/3.7В и никель-металлогидридные аккумуляторы типоразмера: ААА, АА, А, SC, C с рабочим напряжением 1.2В. Попытка зарядить другие типы аккумуляторов может быть опасной и может повредить аккумуляторы и зарядное устройство.

- Только первый слот ХР4 имеет функцию разряда Ni-MH аккумулятор, но в нем нельзя разряжать Li-ion аккумуляторы.

- В ХР4 интегрирована защита от короткого замыкания аккумулятора. Но имейте в виду, что защита зарядного устройства от короткого замыкания не препятствует короткому замыканию внутри аккумулятора.

- Держите зарядное устройство вдали от воды и мест с высоким содержанием пыли.

- Не разбирайте зарядное устройство.

- Не используйте сломанное зарядное устройство.

Советы

- Из-за того, что аккумуляторы имеют различный тип и емкость, сильно разряженным аккумуляторам требуется разное время для восстановления заряда, причем некоторые очень сильно разряженные аккумуляторы восстановить и зарядить невозможно.

- Зарядное устройство имеет три установки зарядного тока. Вы можете выбрать различные зарядные токи для достижения различных скоростей заряда, но помните, что если аккумулятор малой емкостью заряжается более высоким зарядным током – это может привести к перегреву аккумулятора и уменьшению его емкости. Для аккумуляторов малой емкости, сильно разряженных аккумуляторов и аккумуляторов, которые не использовались в течение длительного времени, рекомендуется выбрать ток заряда 0.25A чтобы продлить срок службы аккумулятора. Высокий зарядный ток рекомендуется устанавливать для аккумуляторов большой емкости, чтобы сократить время зарядки.

- Зарядка мобильных устройств через USB разъем возможна, только если не подключено внешнее питание к зарядному устройству. Аккумуляторы емкостью менее 2200мАч не подходят для режима зарядки мобильных устройств через USB.

- При работе в режиме зарядки мобильных устройств через USB, ХР4 автоматически отключится, когда аккумулятор становится разряженным. Рекомендуется в этом случае сразу же зарядить аккумулятор.

Гарантийные обязательства:

- 15 дней бесплатной замены. Вы можете вернуть или поменять в течение 15 дней после покупки, если обнаружится производственный дефект.

- 24 месяца бесплатный ремонт. если в течение 24 месяцев после покупки возникает поломка, мы предлагаем бесплатный ремонт при условии правильной эксплуатации.

- Ограниченная пожизненная гарантия. Если после 24 месяцев возникли проблемы, ремонт будет осуществляться на платной основе.

- Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, разборкой и непреодолимыми факторами.

Сайт и проверка подлинности:

- Добро пожаловать на сайт компании XTAR для получения дополнительной информации: http://www.xtarlight.com

- Проверка подлинности: вся продукция маркируется группой из 18-ти цифр, которую можно узнать путем соскоба с этикетки. Необходимо ввести эти цифры в соответствующее поле на нашем сайте и сделать запрос. Серийный номер выполняет ту же функцию.

- Благодарим Вас за выбор нашего качественного продукта. Ваше удовлетворение и отзывы имеют большое значение для нашего развития.

Украина, Сумы

Интернет-магазин: http://keeppower.com.ua/

Электронная почта: info@keeppower.com.ua

Скайп: keeppower_ukraine